## Slide 1: 数据链路层

## Slide 2: 数据链路层
两台相邻设备： 链路（link）两端的网络节点，也即由一条通信信道相连接的两个节点。
链路(link)是一条点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。
  一条链路只是一条通路（path）的一个组成部分。
  信道： 有线通信、无线通信
目标：两台相邻设备之间的可靠、高效的通信。

## Slide 3: 数据链路层像个数字管道
常常在两个对等的数据链路层之间画出一个数字管道，而在这条数字管道上传输的数据单位是帧（frame）。
节点
节点
帧
帧

## Slide 4: 数据链路层的简单模型( 续）
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
仅从数据链路层观察帧的流动

## Slide 5
基本功能
(1) 透明传输
(2) 封装成帧
(3) 差错控制
(4) 流量控制

## Slide 6: 封装成帧
封装成帧(framing)就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。确定帧的界限。
首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
开始
发送
帧开始

## Slide 7: 用控制字符进行帧定界的方法举例
SOH
装在帧中的数据部分
帧
帧开始符
帧结束符
发送在前
EOT

## Slide 8: Framing (2)
(a) A frame delimited by flag bytes.
(b) Four examples of byte sequences before and after stuffing.

## Slide 9: Framing (3)
Bit stuffing
(a) The original data.
(b) The data as they appear on the line.
(c) The data as they are stored in receiver’s memory after destuffing.

## Slide 10
纠错码
检错码

## Slide 11: 差错检测
在传输过程中可能会产生比特差错：1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1。
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
误码率与信噪比有很大的关系。
为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。

## Slide 12: 检错码：循环冗余检验（CRC）
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
假设待传送的一组数据 M = 101001（现在 k = 6）。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。
用二进制的模 2 运算进行 2n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0。
得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P，得出商是 Q 而余数是 R，余数 R 比除数 P 少1 位，即 R 是 n 位。

## Slide 13: 接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验
(1) 若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受(accept)。
(2) 若余数 R  0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。

## Slide 14: 冗余码的计算举例
现在 k = 6, M = 101001。
设 n = 3, 除数 P = 1101，
被除数是 2nM = 101001000。
模 2 运算的结果是：商 Q = 110101，
余数 R = 001。
把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是：2nM + R
即：101001001，共 (k + n) 位。

## Slide 15: 循环冗余检验（CRC）的原理说明
101100 ← Q (商)
P (除数) → 1001 101001000 ← 2nM (被除数)
1001
1101
1001
1000
1001
100 ← R (余数)
假设：待发送数据 M 为101001，除数多项式P 为1001。要求计算CRC。
在数据M=101001后面添加 000；
将得到的数除以给定的除数P（1001），模 2 运算的结果是：商 Q = 101100，余数 R = 100。
冗余码就是余数 R，即CRC = 100。

## Slide 16
Standard generator polynomial
CRC-12: x12+x11+x3+x2+x1+1
CRC-16: x16+x15+x2+1
CRC-CCITT:x16+x12+x5+1

## Slide 17: 纠错码：海明码
海明码是由R. Hamming在1950年首次提出的，它也是一种可以纠正一位差错的编码。
海明码能发现多位错误,但只能纠正一位错，若用在纠正传输中出现突发性差错时可以采用下述方法:将连续P个码字排成一个矩阵，每行一个码字。如果发生突发长度≤P的突发错误，那么在P个码字中最多每个码字有一位有差错，正好由海明码能纠正。

## Slide 18: 海明码的编码步骤
  1. 计算校验位数
  假设用N表示添加了校验码位后整个信息的二进制位数，用K代表其中有效信息位数，r表示添加的校验码位，它们之间的关系应满足：N = K＋r ≤ 2r－1
  例如 K=5，则要求 2r-r ≥ 5+1 = 6，根据计算可以得知r的最小值为4，也就是要校验5位信息码，则要插入4位校验码。
  2. 确定校验码位置
  校验码必须是在 2n 次方位置。
  假设原来的8位信息码为 10011101，将校验码位都用“？”表示，最终的码字为：？？1？001？1101
3. 确定校验码
  ？？1？001？1101 ---> 111000111101

## Slide 19: 海明码的校验码计算
例：
  原数据 “H” = 1001000
  P1 = M1⊕M2 ⊕ M4 ⊕ M5 ⊕ M7 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0
  P2 = M1 ⊕ M3 ⊕ M4 ⊕ M6 ⊕ M7 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0
  P4 = M2 ⊕ M3 ⊕ M4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1
  P8 = M5 ⊕ M6 ⊕ M7 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0
  编码后的码字 Codeword = 00110010000

## Slide 20: 海明码的纠错
例：
  原数据 “H” = 1001000，编码后的码字 Codeword = 00110010000
  但是，在传输过程中第5位发生差错，接收到的码字为00111010000
  P1 ⊕ M1⊕M2 ⊕ M4 ⊕ M5 ⊕ M7 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1
  P2 ⊕ M1 ⊕ M3 ⊕ M4 ⊕ M6 ⊕ M7 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0
  P4 ⊕ M2 ⊕ M3 ⊕ M4 = 1⊕ 1⊕ 0 ⊕ 1 = 1
  P8 ⊕ M5 ⊕ M6 ⊕ M7 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0
  所以，检错结果为：第 0101 位（即第5位）出错。

## Slide 21: 利用海明码对连续多位差错进行纠错
Use of a Hamming code to correct burst errors.

## Slide 22: 流量控制

## Slide 23: 流量控制
An Unrestricted Simplex Protocol
A Simplex Stop-and-Wait Protocol
A Simplex Protocol for a Noisy Channel

## Slide 24: Unrestricted Simplex Protocol 无约束（理想化）的单工协议
Assume （假设条件）
  Physical layer, data link layer, and network layer are independent processes
  One direction transmission （单工传输，即只考虑一个方向的数据传送，A发送、B接收）
  Have a reliable Physical layer service. （物理层可靠，即信道无差错）
  Machine A have an infinite supply of data ready to send （源节点可以无限制地发送数据 ）
  Machine B always ready to receive （目标节点可以无限制地接收数据）
  machines do not crash （假设发送方和接收方的设备运行不会崩溃）

## Slide 25: Simplex Stop-and-Wait Protocol 基本的停止-等待单工协议
单工传输
物理层可靠、信道无差错
考虑流量控制
A每发送一帧后，停止，等待；
当A收到来自B的确认帧（ACK）后，继续发送下一帧。

## Slide 26: 滑动窗口协议

## Slide 27: Sliding Window Protocols (2)
A sliding window of size 1, with a 3-bit sequence number.
(a) Initially.
(b) After the first frame has been sent.
(c) After the first frame has been received.
(d) After the first acknowledgement has been received.

## Slide 28: A Protocol Using Go Back N
Pipelining and error recovery. Effect on an error when
(a) Receiver’s window size is 1.
(b) Receiver’s window size is large.